Mały plac zabaw ZESTAW NR 2

Zestawienie elementów potrzebnych do budowy placu zabaw

| Produkt | ilość |
| --- | --- |
| Urządzenie sprawnościowe Centrum Zabaw 10240 | 1 szt. |
| Huśtawka z dwoma siedziskami 11121 | 1 szt. |
| Urządzenie sprawnościowe Przeplotnia 10900 | 1 szt. |
| Urządzenie sprawnościowe Równoważnia 10660 | 1 szt. |
| Urządzenie sprawnościowe Most ruchomy | 1 szt. |
| Tablica 14605 | 1 szt. |
| Nawierzchnia bezpieczna, płytki gumowe gr. pomarańczowe | 150 m² (600 szt.) |
| Nawierzchnia bezpieczna, płytki gumowe gr. niebieskie | 20,25 m² (81 szt.) |

URZĄDZENIA ZABAWOWE

Urządzenie sprawnościowe Centrum zabaw 10240

DANE TECHNICZNE:

  Wiek3+

  Wysokość swobodnego upadku 205 cm

  Szerokość 216 cm

  Strefa bezpieczeństwa 1001x611

  Wysokość 320 cm

  Długość 654 cm

  Bezpieczne nawierzchnie wymagane

  Materiał wykonania drewno

  Wysokość podestu 120 cm

ELEMENTY SKŁADOWE:

Wieża z  daszkiem – 1szt

Podest  –  2szt

Trap wejściowy – 2szt

Markiza – 1 szt

Zjeżdżalnia– 1szt

Siatka pionowa wspinaczkowa – 1 sz

MATERIAŁY:

- Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka 90/90mm, impregnowane impregnatem ftalowym firmy Akzo Nobel w kolorze orzech.

z HDPE

- Boki zjeżdżalni wykonane z płyty HDPE. Ślizg zjeżdżalni wykonany z blachy nierdzewnej.

- Słupy zakończone daszkami wykonanymi z polipropylenu

- Dach wykonany z włókna szklanego

- Liny zbrojone

- Rury wykonane ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo

Huśtawka z dwoma siedziskami 11121

DANE TECHNICZNE

  Wiek3+

  Wysokość swobodnego upadku 130 cm

  Szerokość 186 cm

  Strefa bezpieczeństwa 305x750

  Wysokość 235 cm

  Długość 379 cm

  Bezpieczne nawierzchnie wymagane

  Materiał wykonania drewno

MATERIAŁY:

- Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka 90/90mm, impregnowane impregnatem ftalowym firmy Akzo Nobel w kolorze orzech.

- Rama nośna wykonana ze stali malowanej proszkowo.

- Siedziska zawieszone na łańcuchu technicznym galwanizowanym, zabezpieczonym wężem gumowym, na nierdzewnych zawiesiach.

- Rama siedziska wykonana jest z aluminium oblanego tworzywem.

- Wszystkie elementy łączące są nierdzewne.

Urządzenie sprawnościowe podwójna przeplotnia 10900

DANE TECHNICZNE:

  Wiek3+

  Wysokość swobodnego upadku 99 cm

  Szerokość 10 cm

  Strefa bezpieczeństwa 489x309

  Wysokość 113 cm

  Długość 190 cm

  Bezpieczne nawierzchnie wymagane

  Materiał wykonania drewno

MATERIAŁY:

- Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka 90/90mm, impregnowane impregnatem ftalowym firmy Akzo Nobel w kolorze orzech.

- Elementy metalowe wykonano ze stali malowanej proszkowo.

-Wszystkie połączenia zamaskowane zostały zaślepkami w celu zabezpieczenia przed odkręceniem lub uszkodzeniem.

- Słupy zakończone daszkami wykonanymi z polipropylenu

Urządzenie sprawnościowe Równoważnia 10660

DANE TECHNICZNE:

  Wiek3+

  Wysokość swobodnego upadku 33 cm

  Szerokość 194 cm

  Wysokość 33 cm

  Długość 459 cm

  Bezpieczne nawierzchnie nie wymagane

  Materiał wykonania drewno

MATERIAŁY:

- Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka 90/90mm, impregnowane impregnatem ftalowym firmy Akzo Nobel w kolorze orzech.

- Deski łączące słupy nośne wykonane z drewna modrzewiowego, frezowane, impregnowane impregnatem ftalowym firmy Akzo Nobel w kolorze orzech.

- Słupy zakończone daszkami wykonanymi z polipropylenu

Urządzenie sprawnościowe Most ruchomy 10666

DANE TECHNICZNE:

  Wiek3 +

  Wysokość swobodnego upadku 26 cm

  Szerokość100 cm

  Strefa bezpieczeństwa579x399

  Wysokość 123 cm

  Długość 294 cm

  Materiał wykonania drewno

ELEMENTY SKŁADOWE:

Rama drewniana – 1szt

Most łańcuchowy ruchomy– 1szt

MATERIAŁY:

- Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka 90/90mm, impregnowane impregnatem ftalowym firmy Akzo Nobel w kolorze orzech.

- Deski łączące słupy nośne wykonane z drewna modrzewiowego, frezowane, impregnowane impregnatem ftalowym firmy Akzo Nobel w kolorze orzech.

- Łańcuch łączący szczeble mostka ruchomego wykonane z łańcucha technicznego

- Słupy zakończone daszkami wykonanymi z polipropylenu

Tablica regulaminowa 14605

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość 100 cm

- Wysokość 213 cm

- Długość 14 cm

MATERIAŁY:

- Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka 90/90mm, impregnowane impregnatem ftalowym firmy Akzo Nobel w kolorze orzech.

- Elementy łączące - śruby są ocynkowane, zabezpieczone elementami plastikowymi przed ich rozkręceniem

- Wydruk barwny na PCV, wzmocniony podkładem z płyty PE, wymiary 89x71cm